## Slide 1: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Πως λαμβάνει πληροφορίες από τον φυσικό κόσμο ένας μικροελεγκτής;
…συνδέοντας σ’ αυτόν κάποια αισθητήρια.
Μα… προφανώς…

## Slide 2: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ας διερευνήσουμε την απλή περίπτωση, όπου χρειάζεται να γνωρίζουμε αν τα ρολλά του garage είναι πλήρως κατεβασμένα ή όχι.
Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση ενός τερματικού ή μαγνητικού διακόπτη
Η συμβολική μορφή αυτών των μηχανικών διακοπτών μπορεί να είναι:
ή
που δηλώνει δύο καταστάσεις (Ανοικτός – Κλειστός).
Π.χ. Τα ρολλά είναι πλήρως κατεβασμένα, ο διακόπτης είναι κλειστός,
ενώ όταν τα ρολλά δεν είναι πλήρως κατεβασμένα ο διακόπτης είναι ανοικτός.
SPST = Single Pole Single Throw
PushButton NO (Normally Open) or Push to Make

## Slide 3: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ο μικροελεγκτής καταλαβαίνει τη θέση του, συνδεδεμένου σ’ αυτόν, μηχανικού διακόπτη και άρα την θέση των ρολλών.
Πως όμως ο μικροελεγκτής καταλαβαίνει τη θέση του μηχανικού διακόπτη;
Απλά,
όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός (τα ρολλά δεν είναι πλήρως κατεβασμένα) δίνει τον μικροελεγκτή 0V
όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (τα ρολλά είναι πλήρως κατεβασμένα) δίνει στον μικροελεγκτή 5V
και,
Η γείωση θεωρείται ότι είναι κοινή με αυτή της πλακέτας του μικροελεγκτή.

## Slide 4: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Χμμ……
Εδώ υπάρχει ένα λάθος, ακόμη και στο θεωρητικό επίπεδο.
Οι ασύνδετες είσοδοι (floating), και στα αναλογικά και στα ψηφιακά συστήματα δεν θεωρείται ότι βρίσκονται σε δυναμικό 0V.
Ειδικότερα εάν από τις ασύνδετες, αυτές, εισόδους δεν διέρχεται «μεγάλο» ρεύμα κατά την κανονική τους λειτουργία τότε μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε δυναμικό.
Αυτό το οποιοδήποτε δυναμικό σε μια ασύνδετη είσοδο ενός ψηφιακού συστήματος μπορεί να δημιουργήσει μια λανθασμένη εικόνα μιας λογικής κατάστασης.
Γι’ αυτό στα ψηφιακά συστήματα ποτέ δεν αφήνουμε μια είσοδο που μας ενδιαφέρει στον αέρα (floating).
Μάλιστα, υπάρχουν ψηφιακά συστήματα όπου οι αχρησιμοποίητες είσοδοι υποχρεωτικά γειώνονται (0V).

## Slide 5: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Τότε, να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχανικό διακόπτη που να μπορεί να δώσει και τις δύο καταστάσεις των ρολλών (πλήρως κατεβασμένα ή όχι).
SPDT = Single Pole Double Through
Στη μία θέση (1st throw) θα συνδέεται με τα 5V,
και στην άλλη θέση (2nd throw) θα συνδέεται με τα 0V.

## Slide 6: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Τι;……
Πάλι υπάρχει πρόβλημα;
Ναι…… Δυστυχώς.
Η μετάβαση του διακόπτη από τη μία θέση στην άλλη δεν γίνεται ακαριαία.
Διαρκεί από μερικά msec έως δεκάδες msec ανάλογα με τον τύπο του μηχανικού διακόπτη.
Σ’ ένα συνδυαστικό ψηφιακό σύστημα δεν θα είχαμε πρόβλημα αφού μας ενδιαφέρει μόνο η τελική κατάσταση του διακόπτη.

## Slide 7: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Δηλαδή, μέσα σ’ ένα msec «διαβάζεται» πολλές φορές η κατάσταση της εισόδου του μικροελεγκτή και αυτό μπορεί να συμβεί όταν αυτή θα είναι στον αέρα (floating).
Σ’ ένα ακολουθιακό ψηφιακό σύστημα με μεγάλη πιθανότητα θα είχαμε πρόβλημα (εξαρτάται από την ταχύτητα εναλλαγής των καταστάσεών του).
Σίγουρα, όμως, θα είχαμε πρόβλημα σ΄ ένα σύστημα με μικροελεγκτή καθώς το εκτελούμενο πρόγραμμα μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα σ’ ένα msec.
Τα προηγούμενα δεν έχουν σχέση με το πρόβλημα του contacts bouncing του μηχανικού διακόπτη.

## Slide 8: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Μια άλλη προσέγγιση είναι να «δέσουμε» την είσοδο του μικροελεγκτή σ΄ ένα δυναμικό και όταν αλλάζει η κατάσταση του διακόπτη να αλλάζει και το δυναμικό αυτό.
Στη περίπτωσή μας συνδέουμε μόνιμα την είσοδο με δυναμικό 0V (ρολλά όχι πλήρως κατεβασμένα).
Και όταν τα ρολλά κατέβουν πλήρως, τότε κλείνει ο διακόπτης και συνδέει την είσοδο με τα 5V.

## Slide 9: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Στην πραγματικότητα όταν τα ρολλά κατέβουν πλήρως και κλείσει ο διακόπτης το μόνο που συμβαίνει,
είναι ένα βραχυκύκλωμα των 5V προς τη γη,
με αποτέλεσμα να ρέει ένα ισχυρό ρεύμα προς τη γη,
με άμεσο κίνδυνο καταστροφής της τροφοδοτικής διάταξης του συστήματος.
Η είσοδος του μικροελεγκτή θα παραμείνει στα 0V.

## Slide 10: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Το ίδιο θα συμβεί και εάν εξαρχής είχαμε προσδέσει την είσοδο του μικροελεγκτή με τα 5V.
με αποτέλεσμα να ρέει ένα ισχυρό ρεύμα προς τη γη.
Οταν κλείσει ο διακόπτης τότε πάλι θα έχουμε βραχυκύκλωμα,
Στη περίπτωση όμως αυτή είσοδος του μικροελεγκτή από τα 5V θα «πάει» στα 0V.

## Slide 11: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Για να περιορίσουμε δραστικά το ρεύμα προς τη γη χρησιμοποιούμε μια αντίσταση.
(10ΚΩ, όπως προτείνει και ο κατασκευαστής του μικροελεγκτή)
+5V
Στη περίπτωσή μας συνδέουμε μόνιμα την είσοδο, μέσω αντίστασης, με δυναμικό 0V (ρολλά όχι πλήρως κατεβασμένα).
Και όταν τα ρολλά κατέβουν πλήρως, τότε κλείνει ο διακόπτης και συνδέει την είσοδο με τα 5V.
5V
0V
10ΚΩ

## Slide 12: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
+5V
Ας διερευνήσουμε τη περίπτωσή όπου τα ρολλά είναι πλήρως κατεβασμένα και ο διακόπτης κλειστός.
Το ρεύμα αυτό είναι πάρα πολύ μικρό και μπορεί να παρασχεθεί, άνετα, από την τροφοδοτική διάταξη.
5V
10ΚΩ
Το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση προς τη γη υπολογίζεται ότι είναι:
I = = = 0,5mA

## Slide 13: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
+5V
Ας διερευνήσουμε τη περίπτωσή όπου τα ρολλά δεν είναι πλήρως κατεβασμένα και άρα ο διακόπτης είναι ανοικτός.
10ΚΩ
Το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση προς τη γη δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους.
0V
Ούτε ο κατασκευαστής του μικροελεγκτή δίνει κάποια πληροφορία. Η μόνη σχετική πληροφορία αφορά την αντίσταση εισόδου της αναλογικής εισόδου Α0 η οποία είναι 100ΜΩ (τιμή πάρα πολύ μεγάλη). Είναι γνωστό όμως ότι το ρεύμα αυτό είναι πολύ μικρό (μικρότερο από 1μΑ).

## Slide 14: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
+5V
Το δυναμικό 0,1V της εισόδου, όμως, αντιστοιχεί σε
λογική στάθμη 0 ή LOW;
10ΚΩ
Ας υποθέσουμε ότι το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση προς τη γη έχει την «πολύ μεγάλη τιμή» των 10μΑ.
0V
Τότε, η πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση υπολογίζεται ότι είναι:
VR = I x R = 10x10-6A x 10x103Ω = 100x10-3V = 0,1V
Ετσι το δυναμικό στην είσοδο του μικροελεγκτή γίνεται:
Δυναμικό γης(0V) + VR(0,1V) = 0,1V
0,1V
ΝΑΙ. Καθώς 0V < 0,1V < 0,8V.

## Slide 15: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
+5V
Την αντίσταση αυτή την ονομάζουμε:
αντίσταση PULL-DOWN,
καθώς «τραβά» το δυναμικό της εισόδου
προς το δυναμικό την γης (0V).
10ΚΩ
0,1V

## Slide 16: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
+5V
Το δυναμικό 4,9V της εισόδου, όμως, αντιστοιχεί σε
λογική στάθμη 1 ή HIGH;
10ΚΩ
Ας υποθέσουμε, και πάλι, ότι το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση προς την είσοδο έχει την «πολύ μεγάλη τιμή» των 10μΑ.
Τότε, η πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση υπολογίζεται ότι είναι:
VR = I x R = 10x10-6A x 10x103Ω = 100x10-3V = 0,1V
Ετσι το δυναμικό στην είσοδο του μικροελεγκτή γίνεται:
Δυναμικό Τροφοδοσίας(5V) - VR(0,1V) = 4,9V
ΝΑΙ. Καθώς 2V < 4,9V < 5V.
Σε μία άλλη περίπτωση ας υποθέσουμε ότι έχουμε το παρακάτω κύκλωμα:
Είναι σαφές ότι, όταν είναι κλειστός ο διακόπτης, το δυναμικό εισόδου είναι 0V.
Τι γίνεται όταν είναι ανοικτός ο διακόπτης;
5V
4,9V

## Slide 17: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
+5V
10ΚΩ
4,9V
Την αντίσταση αυτή την ονομάζουμε:
αντίσταση PULL-UP,
καθώς «τραβά» το δυναμικό της εισόδου
προς το δυναμικό της τροφοδοσίας(5V).
Ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής περιέχει ενσωματωμένες PULL-UP αντιστάσεις (20 – 50ΚΩ (λόγω ανοχών)) τις οποίες επιλέγουμε να ενεργοποιήσουμε μέσω προγραμματισμού σε όλες τις εισόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως digital inputs.

## Slide 18: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
R1
R2
VT
V1
V2
Με τις PULL- UP και PULL-DOWN αντιστάσεις μπήκαμε στη λογική του διαιρέτη τάσης για τον οποίο ισχύει ο παρακάτω τύπος:
Απλώς, με τις PULL- UP και PULL-DOWN αντιστάσεις ο ένας από τους δύο κλάδους του διαιρέτη έχει τιμή 0Ω ή ∞Ω.
Βλέπε και σχετικά:
https://4sek-g-athin.att.sch.gr/images/Hlektronikoi/AC_DC_CIRCUITS/RESISTORS_ISSUES.pdf

## Slide 19: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Η ανάλυση που κάναμε μέχρι τώρα αφορούσε αισθητήρια που μεταφέρουν μια δίτιμη πληροφορία στον μικροελεγκτή.
Δίτιμη πληροφορία:
Ανοικτό – Κλειστό
ON – OFF
HIGH – LOW
0 – 1
Αναμμένο - Σβηστό
Τα αισθητήρια αυτά είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, διακόπτες και συνδέονται στις:
Ψηφιακές Εισόδους
Αναλογικές Εισόδους δηλωμένες ως
Ψηφιακές
Εισόδους

## Slide 20: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Από την ίδια πηγή που αναφέρθηκε στο προ-προηγούμενο slide έχουμε τα παρακάτω:
Rin
R1
R2
VT
V1
V2
Iin
I2
Αν Rin >> R2 ή I2 >> Iin που είναι το ίδιο,
τότε ισχύει:
Σε προηγούμενο slide είχαμε αναφέρει ότι ο κατασκευαστής του μικροελεγκτή μας δίνει τη πληροφορία που αφορά την αντίσταση εισόδου (Rin) της αναλογικής εισόδου Α0 η οποία είναι 100ΜΩ (τιμή πάρα πολύ μεγάλη).
Ουσιαστικά, η τάση V2 είναι αυτή που μετράται από την αναλογική είσοδο του μικροελεγκτή και η VT είναι ίση με 5V .
Μικροελεγκτής
Συνεχίζουμε την ανάλυση για αναλογικά αισθητήρια που συνδέονται σε αναλογικές εισόδους.
Δηλαδή, στη θέση της R2 συνδέεται το αισθητήριο που μας ενδιαφέρει.

## Slide 21: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Τυπική διασύνδεση του διαιρέτη τάσης με τον μικροελεγκτή.
R1
R2
V1
V2
Οπου στη θέση της R2 μπορεί να συνδεθεί:
μία φωτοαντίσταση
ένα thermistor
ένας αισθητήρας κάμψης

## Slide 22: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Επιλογή της R1.
R1
R2
V1
V2
Ενας απλοϊκός τρόπος επιλογής της τιμής της R1 είναι να επιλέξουμε να έχει ίδια τιμή με την αντίστασή τους αισθητηρίου στον μέσον της περιοχής λειτουργίας που μας ενδιαφέρει.
Π.χ. η συγκεκριμένη φωτοαντίσταση σ΄ ένα μέσο επίπεδο φωτισμού έχει τιμή 1ΚΩ.
Αν επιλέξουμε και την R1 να είναι 1ΚΩ σ΄ ένα μέσο επίπεδο φωτισμού, η τάση V2 θα έχει τιμή 2,5V περίπου.
Αν αυξηθεί η φωτεινότητα, η τάση αυτή θα μειωθεί τείνοντας στα 0V.
Αν μειωθεί η φωτεινότητα, η τάση αυτή θα αυξηθεί τείνοντας στα 5V.

## Slide 23: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Το κάθε ένα έχει ανάλυση 10 bits.
Ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής έχει έξι analogue to Digital Converters ή πιο σωστά έξι κανάλια ADC.
R1
R2
V1
V2
Για τάση αναφοράς 5V,
η περιοχή τάσεων 0 - 5V
αναλύεται σε 210 = 1023 βήματα.
Δηλαδη το βήμα κβάντισης είναι: = 5mV

## Slide 24: ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
Τυπικός κώδικας ανάγνωσης αναλογικής τάσης και αναγωγής στα 5V.
// the loop routine runs over and over again forever
void loop()
{
int analogValue = analogRead(A0); // read the input on analog pin 0
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V)
float voltage = analogValue * (5.0 / 1023.0);
Serial.println(voltage); // print out the value you read
}